## Slide 1: Presentación Medidas de mitigación de Ruido
Aserradero Roca Ltda.

## Slide 2
La imagen registrada por Google Earth corresponde a una fecha anterior a la medición ambiental, por lo que no aparecen las mejoras realizadas planteadas en estas diapositivas, como se evidencia en el recuadro rojo.
En el momento de la medición, el equipo identificado que genera la mayor cantidad de ruido es el Astillador o Chipeador y se encontraba al exterior de la nave original. Se ve Representado en la marca de posición en amarillo.
La fuente de encuentra a casi 69 metros de la vivienda mas próxima como se evidencia en la línea amarilla

## Slide 3
La imagen corresponde a la instalación de pantalla en L de 3,3 metros de alto por 6 y 6,6 metros de largo con doble aislación acústica, consistente en tabiquería de madera de 2x4 pulg. con revestimiento interior de doble aislación, primera capa de lana fisiterm de 55 mm y segunda capa de aislapol de 50mm y en su exterior revestidas con madera de 1 pulg de espesor en ambas caras, lo que implica paredes de 15 cm de espesor

## Slide 4
Adicional a la pantalla acústica se realizo una ampliación del galpón en 7 metros con la finalidad de confinar la totalidad de los equipos en el interior de este, se evidencia en las fotografías el antes y el después
Antes
Actual

## Slide 5
Como medida adicional se instalo en el perímetro residencial panderetas de hormigón tipo Bulldog representados con las líneas amarillas

## Slide 6
De acuerdo al cierre solo quedaría este espacio hacia el área residencial

## Slide 7
En el supuesto que con las medidas ya implementadas aun no se cumpla con la norma, se planea realizar la instalación de lamas de PVC que de acuerdo a las características separan ambientes industriales disminuyendo el ruido, representadas en esta imagen.