## Slide 1: Manejo de Residuos Líquidos Industriales (RIL)
Blumar S.A.

## Slide 2: Sistema ambiental en Chile
Constitución Política del estado
Art. 19 N° 8 Derecho a vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación
Ley 19.300/94 modificada por Ley 20.417/2010 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente
Crea el MMA, SMA, SEA
Reglamento del SEIA D.S N°40/12
Establece tipo de proyecto que debe someterse a evaluación ambiental.
Normas Primarias de Emisión (Aire, Agua, Ruido)
Normas Secundarias de Calidad
Educación Ambiental
Planes de manejo, prevención y descontaminación ambiental.
Participación Ciudadana en la evaluación ambiental.

## Slide 3: Sistema ambiental en Chile
Normas Primarias de Emisión (Agua)
D.S. MINSEGPRES N°90/00 Regula los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.
D.S.MINSEGPRES N°46/02 Regula las descargas de los Residuos líquidos a Aguas Subterráneas.
D.S. MOP N°609/98 Regula los contaminantes descargados en los residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado.

## Slide 4: Norma de Emisión D.S. MINSEGPRES N°90/00
“Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”. Establece 5 tablas con parámetros contaminantes y límites máximos permitidos en concentración según “cuerpo receptor”.
TABLAS:
1: Fluvial s/capacidad de dilución (35 contaminantes)
2: Fluvial c/capacidad de dilución (35 contaminantes)
3: Lacustre (31 contaminantes)
4: Mar dentro de Zona de Protección Litoral (31 C)
5: Mar fuera de ZPL (25 C)

## Slide 5: Tabla N° 5: Limites Máximos Permitidos para la descarga de Residuos Líquidos a Cuerpos de Agua Marinos fuera de la Zona de protección Litoral
Contaminantes | Unidad | Límite Permisible | Límite Permisible a partir del año 10
Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 150
Sólidos sedimentables | ml/L/h | 50 | 20
Sólidos suspendidos totales | mg/L | 700 | 300
Aluminio | mg/L | 10 | 
Arsénico | mg/L | 0,5 | 
Cadmio | mg/L | 0,5 | 
Cianuro | mg/L | 1 | 
Cobre | mg/L | 3 | 
Indice de Fenol | mg/L | 1 | 
Cromo Hexavalente | mg/L | 0,5 | 
Cromo Total | mg/L | 10 | 
Estaño | mg/L | 1 | 
Fluoruro | mg/L | 6 | 
Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 
Hidrocarburos Volátiles | mg/L | 2 | 
Manganeso | mg/L | 4 | 
Mercurio | mg/L | 0,02 | 
Molibdeno | mg/L | 0,5 | 
Niquel | mg/L | 4 | 
pH | unidad | 6,0 - 9,0 | 
Plomo | mg/L | 1 | 
SAAM | mg/L | 15 | 
Selenio | mg/L | 0,03 | 
Sulfuro | mg/L | 5 | 
Zinc | ml/L/h | 5 | 

## Slide 6: Objetivos del D.S. 90
Protección ambiental.
Prevenir la contaminación de las aguas superficiales.
Control de los contaminantes de los RILES.
Mejorar la calidad ambiental de las aguas superficiales.
Mantener o alcanzar la condición de ambientes libres de contaminación.
Se aplica a Fuentes Emisoras Fijas.
En esta regulación no contempla las fuentes difusas.

## Slide 7: Procedimiento de Medición y Control de la Norma
Las Fuentes Emisoras deben cumplir con:
Los límites máximos permitidos en las distintas Tablas de la Norma de emisión.
Cumplir con la Norma de Muestreo NCh 411/10 muestreo de aguas residuales.
Un monitoreo o Autocontrol mensual.

## Slide 8: Fiscalización de la Norma de emisión actual
Desde el 28 de diciembre de 2012, la fiscalización del D.S. N° 90/00 está a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), debido a la nueva institucionalidad ambiental (ley 20.417).

## Slide 9: Definición de RIL
Es el efluente residual evacuado de las instalaciones de un establecimiento industrial, con destino directo a los sistemas de recolección de aguas servidas o cuerpos receptores.
El RIL debe ser tratado previamente antes de su descarga al mar o alcantarillado.

## Slide 10: Tratamiento de RILes
Sistema de flotación por aire disuelto (DAF): es un sistema de tratamiento de agua residuales, el cual consta de la inyección de aire, floculantes y coagulantes, con el fin de que la materia orgánica y otros contaminantes floten y puedan ser retirados del agua, generando un clarificado con las condiciones requeridas por la normativa ambiental vigente para su descarga.

## Slide 11: Manejo de Residuos Líquidos Industriales (RIL)
Blumar S.A.